## Slide 1: Studiul de caz: Diagnosticul sistemelor de încălzire și apă caldă din Comuna Crucea
Asist. univ. dr. Stere Stamule
Academia de Studii Economice București
2023

## Slide 2: Cuprins
Prezentare Comună Crucea
Sistemul de încălzire-răcire și de alimentare cu apă caldă din Comuna Crucea
Analiza consumului actual energetic al clădirilor din Comuna Crucea din perspectiva noilor standarde energetice ale Uniunii Europene
Concluzii

## Slide 3: 1.Prezentare Comuna Crucea
Crucea este o comună în județul Constanța, Dobrogea, România, cu o populație de 3.482 de locuitori, formată din satele Băltăgești (513 locuitori), Crișan (395 loc.), Crucea (reședință, 1204 loc), Gălbiori (336 loc), Stupina (773 loc)) și Șiriu (261 loc).
Clima în Comuna Crucea se caracterizează printr-un climat temperat-continental. Temperatura medie anuala variază intre 10,8 grade C, pentru zonele satelor Băltăgeşti şi Gălbiori şi 11,4 grade C pentru zona satului Crucea. Temperatura maximă absolută a fost de 41 grade C iar minima absoluta de minus 24 grade C.

## Slide 4: Grafic nr.1: Temperatura și precipitațiile din perioada 2022-2023
Sursă: https://www.meteoblue.com/
Notes: Cantitatea medie lunară cea mai ridicată de precipitaţii atmosferice se înregistrează la majoritatea posturilor pluviometrice în luna iunie şi variază între 30-45 mm în zona litorala şi 60-65 mm în extremitatea sud-vestica a Dobrogei. În timpul anului nu se constată o variaţie sezonieră a precipitaţiilor, mediile lunare oscilând între 20 şi 43 mm, în schimb, valorile maxime lunare şi maxime zilnice pe luni variază sezonier, cu valori mai mici iarna şi mai mari vara.
Precipitaţiile solide, sub forma de zăpadă, au o frecvență medie de cca. 12 zile pe an. Cele mai reduse cantităţi lunare se constată în perioada februarie – aprilie, la sfârşitul verii şi începutul toamnei, iar cantităţile cele mai mari în lunile mai, iunie, iulie (cu predominare în iunie) şi în noiembrie – decembrie (cu predominare în decembrie). Zăpada şi lapoviță se produc în semestrul rece, octombrie – martie.

## Slide 5: 2. Sistemul de încălzire-răcire și de alimentare cu apă caldă din Comuna Crucea Tabel nr. 1: Principalele clădiri publice din comuna CRUCEA cu evidențierea surselor de încălzire
Denumire UAT (unitate administrativ teritorială) | Clădire publică | Dotări | Sursă încălzire/răcire
CRUCEA SAT | 1.Primărie 2.Școală și Liceu 3.Grădiniță 4.Cămin cultural 5.Sală de sport 6.Centru turisitc/Centru comunitar integrat medico-social | 1.Izolată; cu aparate de aer condiționat 2.Urmează să fie renovată cu ajutorul C10 (COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL DIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ) și va beneficia de reabilitare energetică și surse alternative; deține aparate de aer condiționat. 3.,4.,6.Izolate | 1.Gaz propan 2.Gaz propan și Electric (aer condiționat) 3. Electric 4. Electric 5. Vestiarele au sursă electrică (4 camere), iar sala a avut un sistem de ventilație pe bază de gaz, care nu mai este funcțional.
BĂLTĂGEȘTI | 1.Grădiniță 2. Cămin cultural |  | 1.Electric 2.Electric
CRIȘAN | 1.Grădiniță | 1.Izolată | 1.Electric
GĂLBIORI | 1.Grădiniță 2. Cămin cultural |  | 1.Gaz propan 2. Lemne
STUPINA | 1.Grădiniță+Școală 2. Cămin cultural 3.Centru de bătrâni | 3. Izolată | 1.Electric 2.Lemne 3. Au trecut de la lemne la gaz
ȘIRIU | 1. Cămin cultural |  | 1.Lemne
Sursă: Interviu luat Primarului Comunei Crucea din 22.02.2023
Notes: Sistemul de încălzire-răcire și de alimentare cu apă caldă din Comuna Crucea este de tip descentralizat, acesta fiind independent la nivelul fiecărei clădiri reprezentative pentru administrația publică locală. Principalele clădiri publice din comuna CRUCEA și sursele de încălzire ale acestora sunt evidențiate în tabelul nr. 1.
Pentru încălzirea sediului primăriei comunei Crucea în timpul lunilor reci se folosește o centrală alimentată cu propan (Tabelul nr.3), în timp ce răcirea spațiilor în perioada de vârf de vară este asigurată cu aparate electrice de aer condiționat.

## Slide 6: Încălzirea-RĂCIREA sediului primăriei comunei Crucea
Pentru încălzire la sediul Primăriei Crucea au fost instalate în anul 2015 trei centrale de 31 kW, marca Max Optimus, care funcționează pe bază de propan.
Aparatele de aer condiționat sunt în număr de 11 (Primărie), 2 (Cămin Cultural), 2 (Grădiniță) și au puterea de. 2.78 kW (Primărie). Acestea au fost instalate în anul 2021 (Cămin Cultural Crucea), în anul 2015 (Primărie) și în 2017 (Grădiniță Crucea).
Poza 1: Centrale Primărie Crucea
Poza 2: Aer Condiționat Primărie Crucea

## Slide 7
Clădire | Tipul de central (combustibil) | Marca | Puterea centralei | Vechime (anul de instalare)
Cămin Cultural Gălbiori | COCS (solid) | DEMRAD SOLITECH PLUS | 23 KW | 2015
Cămin Cultural Șiriu | COCS (solid) | FERROLI DP. 35 | 35 KW | 
Cămin Cultural Crucea | ELECTRIC | ROMSTAL | 24 KW | 
Cămin Cultural Stupina | COCS (solid) | VIADRUS | 24 KW | 
Cămin Cultural Băltăgești | ELECTRIC | ROMSTAL | 24 KW | 
Grădiniță Crucea | ELECTRIC | PROTHERMRY | 24 KW | 
Grădiniță Băltăgești | ELECTRIC | PROTHERMRY | 28 KW | 2018
Grădiniță Crișan | ELECTRIC BOILER | FERROLI | 6 KW | 2020
Centru de bătrâni Stupina (3 buc.) | GAZ propan | CT. MOTAN MKDENS | 35 KW | 
Centru turistic | LEMN (solid) | VIADRUS | 25 KW | 
Primărie (3 buc.) | GAZ propan | MAX OPTIMUS | 31 KW | 2015
Tabel nr.2 Tipuri de centrale din clădirilor publice ale comunei Crucea
Poza 3: Centrală COCS (solid)
Cămin cultural Gălbiori

## Slide 8: 3. ANALIZA CONSUMULUI ACTUAL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR DIN COMUNA CRUCEA DIN PERSPECTIVA NOILOR STANDARDE ENERGETICE ALE UNIUNII EUROPENE
Tipul purtătorului de energie | Clădiri reprezentative | An de consum | Energie utilizată [MWh/an] | Mărimea de raportare- suprafață [m2] | Indicator energetic de referinţă [kWh/(m2şi an)] | Cheltuieli / an exprimate în lei | Observaţii
Energie termică pentru încălzire şi apă caldă menajeră (Gaz propan) | 1 Primărie Crucea | 2020 | 4200 Litri (L) | 294 | 14,28 L/m2 (98,532 kWh/m2*an) | 17.295,5 | GPL propan (1L= 6,9kWh)
 |  | 2021 | 9000 L | 294 | 30,61l/m2 (211,2159 kWh/m2*an) | 39.674,6 | GPL propan
 |  | 2022 | 6000 L | 294 | 20,41 L/m2 (138 kWh/m2*an) | 29.797,6 | GPL propan
Energie electrică pentru iluminat, aer condiționat și pentru funcționarea centralei pe gaz | 1 Primărie Crucea | 2020 | 15.833 | 294 | 53,85 |  | consum pe 10 luni
 |  | 2021 | 11.914,54 | 294 | 50,52 |  | consum pe 12 luni
 |  | 2022 | 17.097 | 294 | 58,15 |  | consum pe 12 luni
Sursă: Prelucrarea datelor oficiale ale Primăriei Crucea
Notes: Cladirea Primăriei Crucea a înregistrat în ultimii trei ani un consum aproape constant pentru iluminat și folosirea aparatelor de aer condiționat de 58kWh/m2 *an. (tabelul nr.4).
În ceea ce privește consumul de energie pentru încălzire și apă caldă menajeră acesta a oscilat semnificativ, de la un minim de 98,532 kWh/m2*an în anul 2020 la un maxim de 211,2159 kWh/m2*an) în anul 2021 și la o valoare intermediară de 138k kWh/m2*an în anul 2022.
Dat fiind faptul că sediul Comunei Crucea a fost izolat termic la exterior consumul de energie termică înregistrat este ridicat, fiind departe de noile standarde europene de consum pentru clădiri. Valorile oscilante ale consumului de energie termică de la sediul primăriei comunei Crucea pot fi explicate prin limitările pandemiei COVID19, spațiu neîncălzit...de.ce?, temperaturi diferite în aceeași lună, dar în ani diferiti (ar fi tabelul de la Introducere) sau folosirea deficitară a ușilor și ferestrelor......spații nelocuite...)......

## Slide 9: Grafic nr. 2: Histogramă pentru consumul de energie lunar al sediului Primăriei Crucea (2020-2022)
Chart: 2020-2022
| ian.20 | feb.20 | mar.20 | apr.20 | mai.20 | iun.20 | iul.20 | aug.20 | sept.20 | oct.20 | nov.20 | dec.20 | ian.21 | feb.21 | mar.21 | 31.04.2021 | mai.21 | iun.21 | iul.21 | aug.21 | sept.21 | oct.21 | nov.21 | dec.21 | ian.22 | feb.22 | mar.22 | apr.22 | mai.22 | iun.22 | iul.22 | aug.22 | sept.22 | oct.22 | nov.22 | dec.22
Consum kWz | 2542 | 1540 | 1084 | 1020 | 966 | 1397 | 2985 | 1135 | 1500 | 1664 | 1819 | 1812 | 1681 | 1697 | 1087 | 1113 | 1593 | 1486 | 1164 | 1594 | 1636 | 2085 | 2254 | 1949 | 2212 | 1410 | 1457 | 1113 | 1593 | 1652 | 176 | 1047 | 1429 | 805
Notes: July 2020 and Sept 2022

## Slide 10: Concluzii
Măsurile care vor fi luate pentru reducerea consumului energetic și reducerea amprentei de carbon a acestei clădiri va trebui să se țină cont:
atât de înlocuirea agentului termic,
cât și de posibilitățile de îmbunătățire a izolării clădirii,
și chiar de gestionare eficientă a agentului termic prin folosirea corespunzătoare a ușilor și a ferestrelor în timpul lunilor reci,
dar și a ventilației corespunzătoare în lunile fierbinți de vară.
Notes: În partea a doua a studiului de caz vor fi propuse următoarele activități:
1. soluțiile tehnice pentru acoperirea necesarului de energie a comunei Crucea din surse regenerabile (pompe de căldură + panouri fotovoltaice).
2. Se vor face propuneri pentru folosirea tehnogoliilor identificate în acoperirea consumului.
3. Realizarea conceptelor optime de proiect și fișelor de poriect aferente pe baza soluțiilor cele mai eficiente identificate.
Pentru acestea vom propune un buget, vom seta anumite rezultate de îndeplinit și vom calcula beneficiile financiare cunatificabile.